## Slide 1: 無線センサネットワークにおける ベースステーションからの無線波情報を利用した 負荷分散動的ルーティングアルゴリズム
大阪大学大学院 情報科学研究科
○渡部連太郎 角川裕次 増澤利光
2016.09.16

## Slide 2: 発表の流れ
研究背景
  無線センサネットワークとは
  無線センサネットワークにおける電力消費
研究概要
  本研究におけるネットワークモデル
  提案手法概要
予備実験
  諸定義
  実験結果
まとめと今後の課題

## Slide 3: 研究背景

## Slide 4: 無線センサネットワーク（WSNs）
無線端末（ノード）の機能
  センシング
    ex. ) 交通量, 雨量, 大気状態, 生物の健康状態, 侵入者の有無
  センシングデータ送信
    - 送信データはベースステーションで集計・処理
  中継ルーティング
ベースステーション（BS）の機能
  安定した電力供給が保証される
  システム全体へ届く強力な無線波を送信可能
センサ機能を持つ複数の無線端末が協調動作して
周囲の環境や物理的状況を採取するネットワーク

## Slide 5: WSNsにおける通信
ノードが得た情報はマルチホップ通信でBSまで伝播する
各ノードは一定距離内のノードとのみ相互通信可能
範囲外のノードへは他ノードを中継してデータ送信
BS

## Slide 6: WSNsにおける電力消費
ノードは小容量の電池駆動
BS付近のノードが集中的に電力消費しやすい性質
ノードの残余電力・BSからの距離を考慮し、
メッセージの転送経路を決定する手法が考案されている
ネットワークの存続期間を延長するには
ノード間の消費電力の均一化が重要

## Slide 7: WSNs の応用例
ゲリラ豪雨の検知
  分散トリガー数え上げ問題（DTC）の一例
システムが受信したトリガー数がに達したとき警報を発しユーザに知らせる問題
BS
トリガー
ネットワーク内で
ゲリラ豪雨発生！

## Slide 8: 電力消費の平均化
かならずしも最短経路でメッセージを転送することが
ネットワーク存続期間を理想的にするとは限らない
  残余電力の小さいノードを効率的に迂回できれば better
BS
トリガー
Low energy !!

## Slide 9: 研究概要

## Slide 10: 本研究の目的
  固定されたBSを想定
  - 安定した電力供給と強力な通信が可能なBSは移動困難
  決定性ではなく乱択アルゴリズム
  - ノードが確率に基づき局所的にデータ送信先を決定
各ノードの確率的なデータ送信先決定により
ノード間の電力消費量を平均化し
ネットワーク存続期間を延長する
  スケーラビリティの向上
  頑健性の向上
  BSの計算時間の削減

## Slide 11: モデル
ノード
  数：
  配置：ランダム
  通信可能距離：固定
  電池容量：有限かつ一様
  モビリティ：なし
  メッセージ送受信で電力消費
BS
  数：1
  配置：ランダム
  通信可能距離：無限
  電池容量：無限
  モビリティ：なし
ノードは各BSから自身までの最短ホップ数を既知とする
ノードは各隣接ノードの を既知とする
局所的に集中してメッセージが生成される事態も想定

## Slide 12: 提案手法の概要
ノードは確率に基づき，送信先ノード候補の集合
BSから の距離が ホップであるノード集合
のどれか１つを選択
BS

## Slide 13: 提案手法の概要
選択した隣接ノード集合に複数の要素がある場合， それらの残余電力・自身との距離により送信先ノードを決定
  重み付けの詳細は未定
BS
Low energy
Not low energy

## Slide 14: 予備実験

## Slide 15: 実験の目的と概要
”ランダムな地点で通のメッセージが連続発生”を繰り返す
提案手法と比較手法でネットワーク存続期間を比較
メッセージが特定のエリアで集中的に発生した場合，
確率的に転送を決定することで
ネットワークの存続期間が延びることを検証
必ずしもメッセージが
BSへ近づかないような転送
必ずメッセージがBSへ近づくよう転送
BSへ到達しなかったメッセージ数が
ネットワーク存続判定値を超えるまでの期間

## Slide 16: 各手法の確率設定
各ノード集合について “送信するメッセージがBSに到達するまでの転送回数の期待値” がとなるようランダムにを設定
許容迂回距離係数 :
転送経路にどれだけの迂回を許すかを表す
比較手法：, 提案手法： とする

## Slide 17: 各種パラメータの設定値
パラメータ | 値
フィールドサイズ | (100×100)m
ノード数 | 100 or 200
初期電力 | 2.0 J
通信可能領域 | 20 m
許容迂回距離係数 | 1.0, 2.0, … , 10.0
連続発生メッセージ数 | 10 or 100 or 1000
ネットワーク存続判定値 | 10000
パラメータ | 値
フィールドサイズ | (100×100)m
ノード数 | 100 or 200
初期電力 | 2.0 J
通信可能領域 | 20 m
 | 1.0, 2.0, … , 10.0
 | 10 or 100 or 1000
 | 10000

## Slide 18: 実験結果 [ノード数：100]
Chart: k
I = 10 | 16566 | 16153.8 | 18722.1 | 20414.5 | 22489.6 | 23691 | 26678.9 | 25427.5 | 25042.5 | 23069
I = 100 | 16477.5 | 17367.5 | 21458.7 | 21673.2 | 20951.8 | 21401 | 25182.2 | 21816.8 | 23542.7 | 26034.2
I = 1000 | 18725.4 | 19764.5 | 22521 | 26426.7 | 23969.1 | 27054.9 | 27102.3 | 28106.3 | 24852.5 | 29169.4
比較手法()に対し，提案手法()の方がネットワーク存続時間が長くなっている
: 許容迂回距離係数
: 連続発生メッセージ数

## Slide 19: 実験結果 [ノード数：200]
Chart: k
I = 10 | 20903.4 | 19836.9 | 19638.6 | 19197.5 | 18505.3 | 18553 | 18103.8 | 18624.3 | 17565.3 | 18151.5
I = 100 | 21043.3 | 20032.8 | 20146.7 | 19141.7 | 18190.7 | 18943.6 | 17728.9 | 19702.9 | 17399.7 | 17283.1
I = 1000 | 22810.1 | 21854.1 | 21397.2 | 21415.6 | 21047.5 | 21058.8 | 22119.9 | 21763.5 | 21072.8 | 21428.5
が増加するにつれ，ネットワーク存続期間は緩やかに減少
: 許容迂回距離係数
: 連続発生メッセージ数
→ フィールドに対してノード数が多すぎるため、
ネットワーク直径が減少、ノードの平均次数が増加し、
電力消費の偏りにより最短経路が絶たれるケースが減少

## Slide 20: まとめと今後の課題
まとめ
WSNsにおいて，特定のノードで集中的にメッセージが生成される場合に，一部のノードに負荷が集中することを回避することでネットワーク存続期間を延長する手法の概要を示した
今後の課題
  ノードの残余電力や距離を考慮した送信先の決定
  複数のBSへの対応
  BSの強力な伝送波を活かした改良

## Slide 21: 本研究における電力消費モデル
メッセージ送受信による電力消費は以下の通りとする
- 各センサはメッセージ送受信のみにより電力を消費する
送信
受信
: ノード間距離
: メッセージのbit長
: 電子エネルギー
: 許容可能エラー率